УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач у Обрасцу техничке спецификације (Образац 1) мора да наведе све податке који се захтевају у циљу реализације услуге, као и да приложи документа и доказе који се захтевају предметном техничком спецификацијом. Недостављање тражених доказа техничке усаглашености, или непопуњавање Обрасца техничке спецификације резултираће одбијањем такве понуде као неодговарајуће у техничком смислу.

Изабрани Понуђач ће предметне услуге пружити у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга, односно у свему према пројектном задатку, условима из прихваћене понуде и конкурсне документације.

Понуђач попуњава Образац понуде (Образац 2) у коме наводи своје податке, начин подношења понуде, јединичну цену, укупну вредност понуде без ПДВ-а, рок важења понуде (опција понуде) и рок у коме ћу извршити уговорене обавезе. Уколико у овом обрасцу понуђач начини грешку у писању цене, може исту исправити тако што ће уписати меродавну цену и поред ставити свиј потпис или параф. У цену се урачунавају сви трошкови понуђача и неће се посебно плаћати. Јединичне и укупна цена се исказују без ПДВ-а. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а потребно је да то наведе у рубрици у којој је предвиђено уписивање износа ПДВ-а. Понуђач је дужан да попуни и потпише Образац понуде чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.

Понуђач попуњава Образац структуре цене (Образац 3) при чему структуру цене исказује номинално и процентуално. Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације. Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача. Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде. .

Понуђач доставља и потписану Изјаву (Образац 4) којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл.111. Закона о јавним набавкама.

Додатни услови

За неопходан пословни капацитет:

Услов:     Да је понуђач у периоду за последње 3 (три) године, до датума објављивања позива за подношење понуда, успешно реализовао минимум 1 (једну) услугу израде техничке документације истоврсну предмету набавке.

Доказ:    Образац Референтна листа (Образац 5) о извршењу минимум 1 (једне) услуге израде техничке документације, истоврсне предмету набавке, за последње 3 (три) године, до датума објављивања позива за подношење понуда. Референтна листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

За неопходан кадровски капацитет:

Услов:   Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има минимум запослена - радно ангажована следећа лица и то:

-     1 (један) дипломирани инжењер технологије (или мастер / доктор) са лиценцом ИКС 371

Доказ:    За дипломираног инжењера технологије потребно је доставити фотокопију уговора сходно Закону о раду, као и фотокопију одговарајуће лиценце ИКС 371.

У случају да понуђач не достави тражене доказе о испуњењу додатних услова, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Критеријум за оцену понуда: „Најнижа понуђена цена“ ..........................................100 пондера

Оцењивање и рангирање  понуда извршиће се  према датој формули, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир Укупна понуђена цена без пдв-а, уписана у Обрасцу понуде. Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом-износом, оствариће максимално предвиђени број пондера - 100, а остале понуде вреднују се према формули:

Број  пондера = (најнижа ук. пон. цена-износ / ук.пон. цена-износ конкретне понуде) х 100

Стручна оцена понуде: Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Закључивање уговора: Наручилац закључује уговор о извршењу радова са изабраним понуђачем у року од 8 (осам) дана од дана избора понуђача.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Крајњи рок за пријем понуда код Наручиоца је 04.08.2021. године до 12,00 часова.

Понуда се може доставити непосредно у затвореној коверти на писарници ЈКП „Водовод – Крушевац“, ул. Душанова број 46, поштом на адресу: ЈКП „Водовод – Крушевац“, ул. Душанова број 46, 37000 Крушевац са назнаком на коверти: „Понуда за извођење радова – Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса Постројења за прераду воде у Мајдеву број Н-17/2021“ или електронском поштом на адресу: vodovodks@ptt.rs у ком случају понуђач доставља скениране и потписане обрасце .

Понуда у оба случаја мора бити примљена код Наручиоца најкасније до наведеног рока за предају понуда.

Саставни део овог позива су:

| Образац 1 | Техничка спецификација |
| --- | --- |
| Образац 2 | Образац понуде |
| Образац 3 | Образац структуре цене |
| Образац 4 | Изјава понуђача којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. Закона о јавним набавкама. |
| Образац 5 | Референтна листа |

ЈКП „Водовод-Крушевац“

Председник комисије

Љубомир Бановић

Образац 1

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок, место извршења, евентулне додатне услуге и слично

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Н - 17/2021

Пројектни задатак

Извршити анализу постојећег технолошког процеса прераде воде за пиће на постројењу „Мајдево“ са предлогом мера за побољшање квалитета пречишћене воде

1.	Уводна разматрања

Фабрика за производњу воде за пиће у Мајдеву изграђена је 1984. године за капацитет процесног дела 650 л/сец, а због повећања потрошње и проширења водоводне мреже на општине Варварин и Ћићевац и делимично Трстеник, настала је потреба за реконструкцијом и проширењем капацитета на 1000 л/сец.

Осим потребе за повећаном потрошњом и проширењем водоводне мреже, на реконструкцију је утицало и еутрофно до хипертрофно стање у акумулацији. Ова оцена се односи, како на целу акумулацију Ћелије, тако и на сваки базен појединачно, од којих је Златарски базен најугроженији. Процес еутрофикације, то јест старења је неизбежан, како у природним, тако и у вештачким системима. Из ових разлога јасно је да воде еутрофних и хипертрофних акумулација представљају велики проблем у преради воде за пиће. Зато се у овим случајевима не могу применити стандардне методе третмана, већ се у процес пречишћавања уводе хемикалије за ефикаснију коагулацију и флокулацију, озонирање, двослојна филтрација, адсорпција на активном угљу, УВ зрачење, мембрански процеси и др.

У току 2003 године регистрована је појава цветања акумулације која је изазвана присуством модрозелених алги и том приликом је доказано присуство микроцистина. Ова појава је праћена у лабораторијама ЈКП “Водовод - Крушевац”, Фабрика у Мајдеву и Завода за заштиту јавног здравља Крушевац. Појава микроцистина није регистрована после пречишћавања у фабрици воде у Мајдеву, што је потврда да се озонизацијом воде врши деструкција микроцистина.

Задовољење високих критеријума се може постићи на економски оправдан начин само уз добро познавање основних процеса еутрофикације и правилним управљањем акумулацијом. Управљање, између осталог, подразумева спровођење неопходних мера заштите у сливу и адекватан мониторинг, све у циљу очувања доброг квалитета воде у акумулацији.

На захтев Завода за јавно здравље Крушевац, да би се решио проблем повишене концентрације хлороформа у дистрибуционом систему, који се ствара због органског оптерећења језера Ћелије, 2009 године започето је, по потреби, дозирање хлор диоксида у процесу пред-дезинфекције воде за пиће, како неби дошло до појаве прекорачења дозвољене концентрације органохлорних једињења.

Како је процес органског загађења акумулације “Ћелије” све присутнији, потребно је применити искуство и најновија сазнања у решавању овог проблема.

Током реконструкције Фабрике воде у Мајдеву, водоснабдевање је функциониало без прекида.

У оквиру решавања проблема органског загађења акумулације Ћелије потребно је урадити комплетну анализу рада фабрике воде у свим деловима технолошког поступка, како би се евентуално предвиделе и друге активности на побољшању процеса прераде воде.

На шемама 1 и 2 дат је приказ фабрике воде пре и после реконструкције.

Шема 1: Проце прераде у Фабрици воде Мајдево пре реконструкције

Шема 2: Проце прераде у Фабрици воде Мајдево после реконструкције

2.	Списак потребних информација и документације за израду студије

Списак потребних информација и документације за боље сагледавање технолошког поступка приказан је у овом поглављу.

(а)	Квалитет сирове воде из акумулације која се користи за водоснабдевање

- Физичко хемијски и микробиолошки параметри значајни зе карактеризацију воде, укључујући природна и синтетичка органска једињења, алге, микро-полутанте, тешке метале и др.

(б)	Основне карактеристике постојеће акумулације, карактеристике водозахватне грађевине, као и број и локација водозахвата на различитим дубинама акумулације.

(в)	Квалитет сирове и пречишћене воде на постројењу

- Физичко хемијски и микробиолошки параметри значајни зе карактеризацију воде, укључујући природна и синтетичка органска једињења, алге, микро-полутанте, тешке метале и др.

- Параметри потребни за процену стабилности и корозивности воде као што су калциум, магнезијум, укупна тврдоћа, укупни алкалитет, бикарбонатни алкалитет, укупне растворене материје, пХ, температура.

- Резултати јар тестова и примењене дозе хемикалија.

(г)	Постојећа пројектна документација за постројење у раду, укључујући описе постројења и примењених технологија, као и комплетну графичку документацију за постојеће објекте са диспозиционим цртежима опреме и хидрауличким подацима.

(д)	Капацитет постројења за пречишћавање (садашњи и максимални капацитет пречишћене воде – Пројектни проток), број независних линија пречишћавања и фазност проширења капацитета у зависности од потребне количине воде за снабдевање становништва.

(ђ)	Минимална, средња и максимална потрошња воде. Захтеви у погледу континуалног рада постројења (24 час/дан) и потребе заустављањем постројења. Потребан капацитет појединачних јединица за пречишћавање и максимално процентуално повећање, као и време трајања прекида рада, уколико једна линија пречишћавања није у функцији.

(е)	Захтеви у погледу третмана воде од прања филтера и третмана муља, рециркулације супернатанта и дренажне воде, као и коначне диспозиција чврстих материја.

(ж)	Захтеви у погледу стандарда, количине и квалитета хемикалија које се користе на постројењу:

- Форма: течност, грануле, прах, гас

- Комерцијлане карактеристике хемикалија које су доступне на тржишту, као и захтеви у погледу концентрације раствора за дозирање.

- Потребна резерва хемикалија на складишту

(з)	Захтеви у погледу контроле процеса, инструментације и мониторинга

(и)	Потребни подаци за постојеће постројење:

- Опис локације,

- Постојеће главне улазне и излазне цевне везе,

- Доступна површина локације и постојећи план,

- Постојећи хидраулички профил,

- Постојећи П&И дијаграми, дијаграми цевних веза и инструментације,

- Постојећи описи и технички прорачуни,

- Постојеће техничке спецификација објеката и опреме,

- Масени биланси,

- Генерални план (диспозиција) постројења,

- Детаљне диспозиције и попречни пресеци постојећих објеката и опреме,

- Постојеће фотографије постројења и локације.

(ј)	Оперативне карактеристике постојећег постројења

- Почетак пуштања постројења у рад,

- Капацитет,

- Замена филтерске испуне и прање филтера,

- Третман воде од прања филтера и третман муља,

- Дозирање хемикалија,

- Дезинфекција,

- Мониторинг квалитета воде и процесних параметара,

- Контрола и управљање постројењем,

- Стабилност воде у дистрибуционом систему.

(к)	Проблеми у раду постојећих постројења у погледу квалитета пречишћене воде и функционисања опреме.

(л)	Захтеви у погледу повећања капацитета, реконструкције и модернизације постројења и појединих фаза пречишћавања.

(м)	После добијања подлога, потребно је извршити детаљни обилазак постројења

(н)	Предлог додатних испитивања квалитета воде и процесних параметара биће урађен после обиласка постројења и прегледа постојеће документације

3.	Активности на изради студије

Предвиђене активности на изради студије су следеће:

(а)	Преглед локације постројења

- Састанак са крајњим корисником и увид на терену у постојеће стање елемената система важних за прераду воде.

(б)	Преглед постојеће документације

- Упознавање са постојећом документацијом у вези акумулације, изворишта и постројења (пројекти изградње реконструкције, елаборати управљања процесом итд);

- Радни капацитет постројења, подаци о квалитету воде, оптерећења јединица за пречишћавање, ефекти пречишћавања, диспозиција објеката и опреме, габарити појединачних јединица за пречишћавање, комплетна постојећа графичка документација

- Функционалност и ефекти пречишћавања појединачних процеса и опреме.

(в)	Капацитет постројења за пречишћавање

- Анализа стварне потребе за водом и пројектни капацитет постојећег постројења;

- Могућности за повећање капацитета постројења предложеним изменама;

- Могућност  изградње две независне линије пречишћавања;

Капацитет постројења

| Капацитет пречишћене воде на излазу из постројења | (л/сец) | (м3/х) |
| --- | --- | --- |
| Постојећи капацитет пречишћене воде | 600 | 2.160 |
| Пројектни капацитет пречишћене воде | 1.000 | 3.600 |

(г)	Квалитет воде

- Анализа извештаја о испитивању квалитета сирове воде из акумулације - преглед постојећих физичко-хемијских, бактериолошких и микро - биолошких анализа;

- Квалитет воде на улазу у постројење, после појединачних јединица, као и пречишћене воде;

- Постојећи локални и европски стандарди;

- Очекивана карактеристична загађења која се могу јавити на постројењу, а нису обухваћена мерењима;

- Дефиниција параметара који треба да се уклоне поступком пречишћавања;

- Анализа стабилности воде после пречишћавања – корозивност / стварање депозита;

- Захтев за додатно узорковање и лабораторијско испитивање квалитета сирове воде, уколико је потребно.

(д)	Анализа постојећег постројења, опис проблема

- Опис постојећег стања акумулације (са аспекта квалитета вода);

- Опис и анализа постојећег постројења  на локацији Мајдево;

- Анализа режима рада постројења при садашњем капацитету;

- Радни капацитет постројења, подаци о квалитету воде, оптерећења јединица за пречишћавање, ефекти пречишћавања, диспозиција објеката и опреме, габарити појединачних јединица за пречишћавање, преглед постојеће графичке документације;

- Основни пројектни критеријуми процеса пречишћава;

- Анализа постојећег и пројектованог концепта технолошких решења третмана за линију воде и муља;

- Опис проблема и предлози за решавање.

(ђ)	Опис предложене технологије пречишћавања и предности у погледу уклањања специфичних параметара регистрованих у сировој води

У оквиру студије биће обрађено следеће:

- Механизми уклањања појединачних параметара загађења на постројењу;

- Основни пројектни критеријуми процеса пречишћавања;

- Димензионисање процеса и процесне опреме,

- Основни технички прорачуни и технички описи процеса и процесне опреме за елементе постројења за које се предлазе измена и доградња;

- Биланси хемикалија, отпадне воде и муља;

- Анализа режима рада при пројектном капацитету;

- Улазни параметри за контролу И управљање процесом пречишћавања;

- Уклапање нове технолошке шеме пречишћавања у предвиђени простор у склопу постојећег система;

- Искуства на сличним постројењима;

- Анализа и упоређење алтернативних технолошких решења – предности и недостаци;

- Додатно обезбеђење за савлађивање могућих ударних загађења сирове воде;

- Предлог за унапређење технологије пречишћавања и концепција постројења;

- Блок дијаграми / шеме токова воде

У току израде Студије предвиђена је стална комуникација и сарадња са учесницима у раду постројења. Могућа је, по потреби, презентација сличних постројења у раду и преношење искуства кроз предавања и дискусију.

4.	Додатно образложење предложених активности

(а)	Квалитет сирове и пречишћене воде

Потребно је прикупити постојеће податке и спровести додатне анализе сирове воде у акумулацији (физичко - хемијске, бактериолошке и микро - биолошке анализе у складу постојећом регулативом (велика анализа). Посебно обратити пажњу на следеће параметре:

- pH – повремено  повећане вредности – анализирати могућност корекције pH у зависности од тога који се коагулант примењује;

- Мутноћа и суспендоване материје – повремено повећане врености;

- Повећана боја која потиче од растворених органских и неорганских једињења;

- Амонијак (NH4-N) - повремено повећане вредности

- Укупни органски угљеник (TOC) – повећане вредности указују на присуство органских материја;

- Потрошња перманганата - повећане вредности указују на присуство органских материја;

- Гвожђе – повремено  повећане вредности;

- Манган (Mn2+) – повремено  повећане вредности;

- Арсен (As3+, As5+)

- Алуминијум;

- Ортофосфати – повећана концентрација указује на присуство фосфора и могућност стварања алги у постројењу;

- Бактериолошке анализе: Повећане концентрације Eserihije coli, Броја колонија, сулфиторедукујуцих клостридија, стрептокока, “pseudomonas aeruginosa”, proteus врста и аеробних мезофилних бактерија;

- Микрополутанти (синтетичка органска једињења);

- Тешки метали;

- Потенцијал стварања THM;

- Bromidi – повећана концентрација онемогућава примену озона због настанка броматa;

- Алге;

- Растворени кисеоник;

- Испарљиве органске материје (VOC);

- Протозоа (Cryptosporidium, Giardia, Roravirus, етц);

- Цијано бактерије (модро зелене алге) и формирање Geosmin and 2-Methylisoborneol (MIB);

Опште претпоставке о квалитету воде из акумулације

- Очекује се значајна промена квалитета сирове воде са повећањем старости акумулације.

- На основу искуствених података може се закључити да сирова вода има повећану мутноћу, боју, гвожђе, манган, амонијак, органске материје (потрошња перманганата, укупни органски угљеник);

- Акумулација је подлоžна еутрофикацији и моžе се оčекивати присуство алги, фитопланктона, зоопланктона, хуминских органских материја итд. Повећана концентрација ортофосфата такође указује на присуство фосфора и могућност стварања алги у постројењу;

- Потребно је предвидети водозахват са разлицитих дубина  акумулације (multiple water intake), што смањује вероватноцу присуства алги у постројењу;

- Уколико се примењује ударно предхлорисање сирове воде (break-point chlorination) може се очекивати висока концентрација органо хлорних једињења (THM) на излазу постројења;

- У случају да је превиђено повремено предхлорисање сирове воде, неопходно је претходно прецизно измерити укупни органски угљеник (TOC) и потенцијал стварања трихалометана (TTHMFP);

- Анализа стабилности воде (корозивност / стварање депозита) не постоји, па се не зна на основу чега је предвиђено дозирање креча у постојећем постројењу;

- Велики број параметара значајан за одређивање оптималне технологије пречишћавања није доступан, као што су растворени кисеоник, алге, протозоа, испарљива органска једињења (VOC), потенцијал стварања трихалометана, итд. Мерења укупног органског угљеника (TOC) такође нису добијена на увид;

- Поребно је анализирати и додатно измерити очекивана карактеристична загађења за акумулације која се могу јавити на постројењу, а нису обухваћена мерењима.

Квалитет пречишћене воде

- Квалитет пречишћене воде која се испушта у дистибуциони сyстем треба да буде у складу са важећим домаћим и европским стандардима за воду за пиће.

(б)	Генерална концепција постројења за пречишћавање коју треба потврдити

- Предвиђен је рад постројења 24 часа дневно без застоја и производња пречишћене воде квалитета који одговара важећим стандардима за воду за пиће.

- Постојећи капацитет пречишћене воде на на излазу из постројења је 600 лит/сец. Пројектни капацитет постројења је 1,000 лит/сец.

- Предвиђен је рад постројења у две независне процесне линије, сваке капацитета 300 лит/сец (садашњи капацитет), односно 500 лит/сец (пројектни капацитет).

- Све хидрауличке компоненте система треба да прихвате пројектни капацитет постројења.

- Размотриће се могућност рада постројења повећаним укупним капацитетом у зависности од постојецих хидраулицких карактеристика компоненти система (постојеćи цевоводи, пумпе, процесна опрема, опема за дозирање хемикалија).

- Сервисна вода за припрему хемикалија биће пумпама транспортована из постојећег резервоара пречишћене воде до места дозирања.

- Предвиђено је прање филтера нехлорисаном водом.

- Пречишћена вода се гравитационо испушта у постојећи резервоар пречишћене воде.

На основу постојећих анализа сирове воде и очекивања у погледу будућих карактеристика воде из акумулације (имајући у виду некомплетност постојећих података о квалитету сирове воде), као и искуства у раду сличних постројења биће предложено побољшање технологије пречишћавања која обезбеђује сигурност у раду постројења и савлађивање очекиваних и могућих ударних загађења сирове воде. При томе ће се узети у обзир уклапање нове технолошке шеме пречишћавања у предвиђени простор у склопу постојећег система за пречишћавање.

Могућа су следећа побољшања у односу на постојећи  систем пречишћавања која ће бити детаљно анализирана и потврђена:

- Препоручује се захватање сирове воде са различитих дубина  акумулације, да би се избегло  присуство алги и мањак кисеоника на улазу у постројење;

- Увођење фазе пред-оксидације озоном на почетку процеса пречишћавања;

- Побољшање процеса коагулације измештањем места дозирања коагуланта, променом система за мешање, повећањем градијента брзине и смањењем времена задржавања. Размотриће се могућа алтернативна решења;

- Побољшање процеса флокулације измештањем места дозирања флокуланта, контролом уноса енергије преко фреквентних регулатора у постојећим флокулационим коморама;

- Оцена перформанси постојећих таложника за постојећи и пројектни капацитет постројења;

- Оцена перформанси постојеће филтрације на двослојним филтрима за постојећи и пројектни капацитет постројења ;

- Разматрање могућности увођење система за компензацију, третман и рециркулацију отпадних вода од прања филтера;

- Анализа могућности третмана муља из таложника и муља из компензационог базена за воду од прања филтера;

- Увођење филтера са гранулисаним активним угљем ради уклањања органских материја, тешких метала, продуката цветања алги и биоразградљивих продуката озонизације.

- Увођење УВ дизинфекције у случају појаве протозоа, као и ради додатне сигурности рада система за пречишћавање;

- Могућност накнадог увођење додатних процеса пречишћавања у случају настанка продуката цветања плаво-зелених алги и појаве протозоа, ради додатне сигурности рада система за пречишћавање;

(в)	Могућност настанка цијано бактерија (плаво зелених алги) и формирања “Geosmin” и “MIB” у акумулацији и могућа решења за њихово уклањање

- Најчешћа и најпроблематичнија врста укуса и мириса који настаје цветањем плаво-зелених алги у акумулацијама је “earthy/musty” мирис који производе геосмин (trans-1, 10-dimethy-trans-9-decalol) анд МИБ (2-methylisoborneol).

- Цијанобактерије награђују токсична једињења као што су хепатоксини, цитотоксини, неуротоксини, и дерматоксини, који представљају претњу за здравље људи, домаћих и дивљих животиња.

- Токсини које производе цијанобактерије (модро зелене алге) су често писутни у површинским водама. Токсичност једне групе ових токсина – микроцистини и њихово присуство у површинским водама које се прерађују у воду за пиће дефинисани су од стране Светске здравствене организације (WHO).

Цијано токсини се уобичајено добро третирају конвенционалним системима за пречишћавање воде, али једињења која води дају укус и мирис који потиче од (геосмин и МИБ) претстављају велики проблем због веома ниског прага мириса.

Уобичајене методе за редукцију Geosmin and MIB, као и токсина цијанобацтериа су следеће

- Примена активног угља у праху за редукцију Geosmin and MIB, механизмом адсорпције, најчешче на водозахвату сирове воде, механизмом адсорпције

- Примена гранулисаног активног угља за  третман Geosmin and MIB / токсина цијанобактерија, методом адсорпције и биолошке разградње у филтрима са гранулисаним активним угљем.

Комбинација озона и гранулисаног активног угља представља најпоузданији начин уклањања продуката цветања плаво-зелених алги, као и поменутих токсина.

Пројекат из предметне услуге ( „Анализа постојећег технолошког процеса прераде воде за пиће на постројењу „Мајдево“ са предлогом мера за побољшање квалитета пречишћене воде“) доставити у 2 (два) штампана примерка и у дигиталном облику.

Понуђачи морају попунити и потписати Образац техничке спецификације, чиме потврђују да су упознати са истом.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Н – 17/2021

Понуда број  _________________ од __________________ године

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: ________________________________________________________________________

Матични број: _____________________________________ ПИБ: _______________________________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________________________________

Особа за контакт: __________________________________ E-mail: ________________________________________

Број телефона: _________________________________ Телефакс: ________________________________________

Број рачуна понуђача: ______________________________________________________________________________

Статус: (заокружити) а) велико предузеће б) средње предузеће в) мало предузеће г) физичко лице

Понуда се подноси: (заокружити) а) самостално б) понуда са подизвођачем: в) заједничка понуда

| Р. бр. | Назив предмета набавке | J.м. | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса Постројења за прераду воде у Мајдеву | ком | 1 |  |  |
| Укупна цена без пдв-а: |  |
| Припадајући пдв: |  |
| Укупна цена са пдв-ом |  |

Комерцијално технички услови понуде:

Цена: изражена у динарима је фиксна и непроменљива током важења Уговора. У цену су  садржани сви трошкови извршиоца које има приликом израде техничке документације.

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана):  ______ (попунити) дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде или краћи, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Рок за извршење услуге (не дужи од 130 дана): ______ (попунити)  дана од дана обостраног потписаног и закљученог уговора. У случају да понуђач непрецизно одреди рок реализације или дужи од захтеваног, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Рок и начин плаћања: Плаћање предметних услуга вршиће се у року 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна или окончане ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Квалитет: Изабрани Понуђач ће предметне услуге пружити у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга. Урађени пројекат из предметне услуге предати у 2 штампана примерка и дигиталном облику.

Евентуалне напомене понуђача, погодности, остало - (понуђач нема обавезу да попуни):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 3

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Достављамо вам структуру цене за понуду бр. Н – 17/2021 за набавку услуге:

„Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса Постројења за прераду воде у Мајдеву“

| Р. бр. | Предмет набавке – назив добара | Ј. м. | Кол. | Јед. цена без пдв-а | % пдв | Јед. цена са пдв-ом | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса Постројења за прераду воде у Мајдеву | ком | 1 |  |  |  |  |  |

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

| СТРУКТУРА ЦЕНЕ | Учешће у укупној цени (%) |
| --- | --- |
| Добра | ..... (%) |
| Остало ........................................................................ ........................................................................ ......................................................................... | ..... (%) ..... (%) ..... (%) |
| СВЕГА | 100% |

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац 2).

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) _____________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 4

И З Ј А В А

понуђача којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. Закона о јавним набавкама

Понуђач овом изјавом гарантује да не постоје основи за обавезно искључење  из овог поступка набавке, и то:

- да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

    - да није извршио кривично делокао члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

    - кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

- да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

- да није у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона;

- да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

- да није извршио непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

| Датум: ____________________________ | Потпис овлашћеног лица: ___________________________________ |
| --- | --- |

Образац 5

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Н – 17/2021

| Бр | Назив наручиоца-инвеститора Адреса Контакт особа Број телефона | Врста услуге | Врста доказа | Период / година извршења услуга | Број извршених услуга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО: |  |

Понуђач мора имати успешно реализовану минимум 1 (једну) услугу израде техничке документације, истоврсне предмету набавке, за последње 3 (три) године, до датума објављивања позива за подношење понуда, са називом наручиоца/инвеститора, контакт особе и број телефона. Референтна листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Подносилац понуде – понуђач дужан је да за сваког наведеног наручиоца-инвеститора достави и одговарајући доказ, уговор, рачун или окончану ситуацију или потврду о извршеним услугама, потписану и оверену од стране наручиоца-инвеститора или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити да је услуга реализовама, односно извршена.

Докази се достављају у фотокопији. Наручилац задржава право провере приложених доказа.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) _____________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |